## Slide 1: Forgalmazás

## Slide 2: Mi kell ahhoz, hogy forgalmazhassunk?
Állomás (praktikus ha van)
Engedély (ez jogilag kell)
(csak vevő, nem engedélyköteles)

## Slide 3: Jogszbályok
Nemzeti szabályozások: törvények és NMHH rendeletek
Nemzetközi szabályozások
International Telecommunication Union (ITU)
rádióamatőr sávok és szolgálat jogállása
International Amateur Radio Union (IARU)
ajánlás a sávfelosztásra
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)
képzési- és vizsgarendszer

## Slide 4: Rádióamatőr engedély
NMHH adja ki vizsga birtokában
Három fokozat (vizsgától függ)
Kezdő
CEPT Novice
HAREC
Állomások típusai:
Egyéni
Közösségi
Különleges (átjátszó, beacon, rendezvényi…)

## Slide 5: Amatőr sávok
Külön sávok rádióamatőr forgalmazásra
Limitált dolog a frekvencia, osztozkodunk rajta

## Slide 6: Forgalmazás
Szabályok
Rádióamatőrök között, közérthető nyelven
Azonosítás hívójellel
Tartalma: szakmai (gyakorlatilag bármi)
tilos: politika, ipari, gazdasági adatok, megtévesztő jelek, kódolt üzenetek, műsor
Fajtái:
Szimplex
Fél-duplex (pl. átjátszókon)
Duplex

## Slide 7: Üzemmódok
CW - Continuous Wave (morze)
Fónia
Digitális (pl. SSTV)

## Slide 8: Fónia forgalmazás
Hívás előtti befigyelés / Szabad ez a frekvencia?
Azonosítás hívójellel – betűzve
Riport adása (R-S-T)
Q-kódok, rövidítések

## Slide 9: Hívójelek
A hívójel a rádióamatőr állomást egyértelműen azonosítja.
Részei:
Prefix: országkód, régiókód
Suffix: egyedi azonosító
Kiegészítések (pl. /P = kitelepült állomás)
Példák:
HA5KFU, HA3PL/P, HB9CV, K4N, 9A3ST
HA5KFU
országkód
régiókód
közösségi
suffix

## Slide 10: Betűzési ábécé
A | Alfa | Antal, Aladár
B | Bravo | Béla
C | Charlie | Cecil
D | Delta | Dénes
E | Echo | Elemér
F | Foxtrot | Ferenc
G | Golf | Géza
H | Hotel | Helén
I | India | Ilona
J | Juliet | János
K | Kilo | Károly
L | Lima | László
M | Mike | Mátyás, Mihály
N | November | Nelli
O | Oscar | Olga
P | Papa | Péter
Q | Quebec | Kvelle
R | Romeo | Róbert
S | Sierra | Sándor
T | Tango | Tamás
U | Uniform | Ubul
V | Victor | Viktor
W | Whiskey | dupla-Vilmos
X | X-ray | ikszes
Y | Yankee | ipszilon
Z | Zulu | Zoltán

## Slide 11: Riport
R – Readability (1-5)
S – Strength (1-9)
T – Tone (1-9)

## Slide 12: Q kódok
Nemzetközi megegyezés alapján, tengerészeti kommunikációból
QSO=direct connection, QRZ=Who’s calling?
QSL=Acknowledging receipt
QRM=Man-made noise, QRN=Atmospheric noise
QRP=Decrease TX power, QRO=Increase TX power
QSB=Fading
CQ=Calling all (“seek you”)
QTH=Location (lokátorkocka, a miénk JN97ML)

## Slide 13: Rövidítések
de => -tól/-től
73 => Best regards / Minden jót
DX => long-distance QSO / hosszútávú összeköttetés
HAM => sonka rádióamatőr

## Slide 14: Naplózás

## Slide 15: QSL lap

## Slide 16: Rádiókezelés
Összekötés
Antenna, koax, rádió
Beállítás
Frekvencia beállítása
Mód beállítása
Squelch, CTCSS (FM-nél)…
Adás teljesítménye

## Slide 17: SWR mérő és antennahangoló

## Slide 18: Antennahangolás
10 Induktivitás minimumra
20 Kapacitás változtatásával SWR minimalizálás
30 Ha van még más fokozat, induktivitás++ és GOTO 20
40 Legkisebb elért SWR kiválasztása
Ideális SWR: 1
1.5 is nagyon jó már

## Slide 19: Hogyan tegyük tönkre az eszközöket?
Adásra kapcsolunk antenna/műteher nélkül
QRO erősítővel különösen egészséges
Viharban bedugva hagyjuk az antennát
Bekapcsolva hagyjuk a tápot
Az elektornika varázsfüsttel megy, és ha kiszáll belőle, nem fog működni
Kimenetet rövidre zárjuk, a bemenetet túlvezéreljük
Leisszuk/esszük, leejtjük az eszközt

## Slide 20: Hullámterjedési módok

## Slide 21: Közvetlen hullámterjedés (Line of Sight)
URH
Fényszerű
Rövidtávú összeköttetés
Többutas terjedés reflexiók révén

## Slide 22: Ionoszférikus terjedés
Ionizált felső légkör visszaverő hatása
Hosszútávú összeköttetéshez (DX)
Rövidhullámú sávokon (1 MHz - 30 MHz)

## Slide 23: Különleges terjedési módok

## Slide 24: Átjátszók
Repeater shift
Zajzár, CTCSS
Riportnál S nincs

## Slide 25: Műholdak

## Slide 26: Kérdések?
Notes: vesztettem